Техническое задание

на поставку Аппарата лазерного офтальмотерапевтического для лечения методом стимуляции сетчатки амблиопии и других рефракционных заболеваний у детей и подростков «Спекл-М»

| №№ пп | Наименование параметра | Наличие функции или величины параметра, заданная по ТЗ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Основные области применения |
| 1.1. | Амблиопия различного генеза | Наличие |
| 1.2. | Спазм аккомодации | Наличие |
| 1.3. | Помутнение оптических сред глаза | Наличие |
| 1.4. | Снятие зрительного утомления | Наличие |
| 1.5. | Компенсированная глаукома | Наличие |
| 2. | Основные характеристики |
| 2.1. | Принцип действия: стимуляция зрения излучением в синем, зеленом и красном спектре в соответствие со спектральной чувствительностью фоторецепторов сетчатки | Наличие |
| 2.2. | Лечебный эффект: лечение амблиопии различного генеза у детей; повышение остроты зрения, снятие зрительного утомления при работе на компьютере или при ношении контактных линз | Наличие |
| 2.3. | Диагностика: эффективность лечения оценивается по нормализации критической частоты слияния мельканий (КЧСМ) в синей, зеленой и красной части спектра | Наличие |
| 3. | Технические характеристики |
| 3.1. | Три источника излучения: |  |
|  | синий светодиодный излучатель с максимумом излучения | 0,46 мкм |
|  | зеленый лазер на длину волны излучения | 0,53 мкм |
|  | красный лазер на длину волны излучения | 0,65 мкм |
| 3.2. | Адаптер с диффузным экраном диаметром 30 мм и гибкой световодной системой транспортировки излучения | 1 шт. |
| 3.3. | Непрерывный режим излучения | от 60 до 540 сек |
| 3.4. | Импульсный режим облучения с частотой | от 8 до 60 Гц |
| 3.5. | Таймер для задания времени засветов | 1 – 9 мин. |
| 3.6. | Дискретность установки времени засветов | 1 мин. |
| 3.7. | Звуковой сигнал начала и окончания процедуры засветов | Наличие |
| 3.8. | Штатив для установки адаптера | 1 шт. |
| 3.9. | Габаритные размеры: лазерного блока, | 260х300х90 мм |
|  | адаптера с волоконно-оптическим кабелем | 1200 мм |
| 4. | Документы |
| 4.1. | Регистрационное удостоверение | Наличие |
| 4.2. | Декларация о соответствии | Наличие |
| 4.3. | Руководство по эксплуатации | Наличие |
| 4.4. | Технический паспорт | Наличие |
| 5. | Гарантийные обязательства |
| 5.1. | Гарантийный период | 12 месяцев |
| 5.2. | Сервисная служба в г. Москве | Наличие |